## Slide 1
MÉTODOS CONSTRUCTIVOS Y ALEATORIZADOS
Camilo Oberndorfer

## Slide 2
JOB SHOP SCHEDULING
Minimizar el tiempo de finalización necesario para asignar recursos compartidos (máquinas) a lo largo del tiempo para completar actividades competitivas (trabajos).
Definir cómo m

## Slide 3
METODOLOGÍA

## Slide 4
Revisar los trabajos disponibles para ese momento en la máquina
Elegir el trabajo más corto
Escoger la máquina que mas temprano acabe
CONSTRUCTIVO
1
2
3

## Slide 5
Realizar el método constructivo
Repetir 100 veces y elegir la mejor iteración
Aplicarle ruido a los tiempos de procesamiento
RUIDO
1
2
3
alpha = tamaño del ruido aplicado respectivo al trabajo en si)

## Slide 6
Revisar los trabajos disponibles para ese momento en la máquina
Elegir un trabajo aleatoriamente
Escoger la máquina que mas temprano acabe
ALEATORIO
1
2
3
Repetir 100 veces y elegir la mejor iteración
4

## Slide 7
COTA INFERIOR
El máximo tiempo entre todas las máquinas en realizar todos los trabajos seguidos.

## Slide 8
RESULTADOS

## Slide 9
 | JSSP1.txt | JSSP5.txt | JSSP9.txt | JSSP15.txt
Constructivo | 1462 | 2175 | 2499 | 6232
Ruido | 1379 | 2029 | 2383 | 5972
Aleatorio | 1377 | 2011 | 2523 | 6169
Cota Inferior | 977 | 1182 | 1830 | 5464
COMPARACIÓN MAKESPAN

## Slide 10
 | JSSP1.txt | JSSP5.txt | JSSP9.txt | JSSP15.txt
Constructivo | 0.0392 | 0.0932 | 0.0941 | 0.2142
Ruido | 3.896 | 10.3449 | 10.4245 | 22.7109
Aleatorio | 4.086 | 9.9175 | 12.8234 | 33.325
COMPARACIÓN TIEMPO

## Slide 11
iteraciones alpha | 50 | 100 | 200
0.1 | 6008 | 5914 | 5941
0.3 | 5962 | 5922 | 5870
0.5 | 5911 | 5916 | 5860
COMPARACIÓN HIPERPARÁMETROS
RUIDO
JSSP15.txt
cota inferior: 5 464

## Slide 12
 | 50 | 100 | 200
Makespan | 5998 | 6129 | 6124
Time | 20.8700 | 36.598 | 69.47
COMPARACIÓN HIPERPARÁMETROS
ALEATORIO

## Slide 13
BUSQUEDA LOCAL

## Slide 14
Vecindarios

## Slide 15
4 | 2 | 3 | 1
3 | 2 | 4 | 1
Cambiar de posición el valor i y j
Determinar dos valores i, j para una de las maquinas
SWAP
1
2
i
j
j
i

## Slide 16
4 | 2 | 3 | 1
3 | 4 | 2 | 1
Insertar el valor j en i y desplazar el resto de valores a la derecha
Determinar dos valores i, j para una de las maquinas
INSERT FORWARD
1
2
i
j
j
i

## Slide 17
4 | 2 | 3 | 1
2 | 3 | 4 | 1
Insertar el valor i en j y desplazar el resto de valores a la izquierda
Determinar dos valores i, j para una de las maquinas
INSERT BACKWARD
1
2
i
j
j
i

## Slide 18
Selección de Soluciones

## Slide 19
Revisar si es mejor que la solución actual
Si no encuentra ningún vecindario mejor para
Crear un vecindario
FIRST IMPROVEMENT
1
2
4
Si es mejor, reemplazar la solución actual, si no seguir buscando.
3

## Slide 20
Revisar todos los posibles vecindarios por la mejor solucion
Si no encuentra ningún vecindario mejor para
Crear un vecindario
BEST IMPROVEMENT
1
2
4
Reemplazar la solución actual si es mejor la del vecindario
3

## Slide 21
COTA INFERIOR
Dada por el Profe

## Slide 22
RESULTADOS
Iniciando desde el método constructivo con makespan de 1462

## Slide 23
First Improvement | JSSP1.txt | JSSP5.txt | JSSP9.txt | JSSP15.txt | Promedio a Cota Promedio Mejora
Swap | 1386.0 - 0.399 76.0 - 0.052 | 2158.0 - 0.765 17.0 - 0.008 | 2374.0 -0.265 125.0 - 0.05 | 6141.0 - 0.111 91.0 - 0.015 | 0.3137 0.03469
Insert Forward | 1397.0 - 0.41 65.0 - 0.044 | 2158.0 - 0.765 17.0 - 0.008 | 2405.0 - 0.282 94.0 - 0.038 | 6224.0 - 0.127 8.0 - 0.001 | 0.3231 0.02784
Insert Backward | 1386.0 - 0.399 76.0 - 0.05 | 2052.0 - 0.678 123.0 - 0.057 | 2365.0 - 0.261 134.0 - 0.054 | 6166.0 - 0.116 66.0 - 0.011 | 0.309 0.03757
Cota Inferior | 991 | 1223 | 1876 | 5525 | 
COMPARACIÓN MAKESPAN
MAKESPAN - PORCENTA DE ACERCAMIENTO A LA COTA
MEJORA CON RESPECCTO AL CONSTRUCTIVO

## Slide 24
Best Improvement | JSSP1.txt | JSSP5.txt | JSSP9.txt | JSSP15.txt
Swap | 3.122 | 3.604 | 47.613 | 1249.083
Insert Forward | 1.894 | 3.772 | 34.676 | 435.249
Insert Backward | 2.968 | 21.964 | 54.594 | 1236.971
COMPARACIÓN TIEMPO (SEG)

## Slide 25
Best Improvement | JSSP1.txt | JSSP5.txt | JSSP9.txt | JSSP15.txt | Promedio a Cota Promedio Mejora
Swap | 1386 - 0.399 76 - 0.05 | 2103 - 0.72 72 -0.03 | 2405 - 0.282 94 - 0.04 | 6135.0 - 0.11 97.0 - 0.02 | 0.3163 0.03233
Insert Forward | 1400 - 0.413 62 - 0.042 | 2154 - 0.761 21 - 0.01 | 2405 - 0.282 94 - 0.04 | 6172 - 0.117 60 - 0.01 | 0.3229 0.02811
Insert Backward | 1386 - 0.399 76 - 0.05 | 2085 - 0.705 90 - 0.041 | 2405 - 0.282 94 - 0.04 | 6175 - 0.118 57 - 0.01 | 0.3155 0.03294
Cota Inferior | 991 | 1223 | 1876 | 5525 | 
COMPARACIÓN MAKESPAN
MAKESPAN - PORCENTA DE ACERCAMIENTO A LA COTA
MEJORA CON RESPECCTO AL CONSTRUCTIVO

## Slide 26
Best Improvement | JSSP1.txt | JSSP5.txt | JSSP9.txt | JSSP15.txt
Swap | 5.134 | 21.214 | 39.73 | 1806.69
Insert Forward | 4.182 | 11.0216 | 56.09 | 951.71
Insert Backward | 5.45 | 22.42 | 42.73 | 840.90
COMPARACIÓN TIEMPO (SEG)

## Slide 27
 | Swap | Insert Forward | Insert Backward
First Improvement | 0.3137 | 0.3231 | 0.309
Best Improvement | 0.3163 | 0.3229 | 0.3155
COMPARACIÓN TIEMPO (SEG)
 | Constructivo | Aleatorio | Ruido
 | 0.3615 | 0.2815 | 0.2761

## Slide 28
DISCUSIÓN VECINDARIOS
Insert backward
Insert Forward
Swap
Consistentemente obtenía las mejores soluciones, generalmente menor tiempo
Hay veces es bueno, hay veces es malo, cambia mucho su tiempo. El menos ideal para este caso
Le va bien en general, tiende a tener los menores tiempos, lento moviéndose a través de soluciones

## Slide 29
DISCUSIÓN
Best Improvement
First Improvement
Ruido
Itera a través de todas las soluciones escogiendo la mejor, lo cual lo lleva mínimos locales rápidamente (Mayor pendiente)
Muy similar a Best Improvement pero en dos de los tres tipos de vecindarios se obtiene mejor resultado con éste
Indiscutiblemente y considerablemente, el mejor método. Tanto por tiempo de calculo, como por tiempos obtenido. Increíble

## Slide 30
CONCLUSIONES

## Slide 31
CONCLUSIÓN
Para la próxima entrega una solución que incluya variabilidad alta podría ser ideal para causar un cambio grande a partir de la solución obtenida por el constructivo.
El hecho de que los metodos aleatorios y de ruido sigan siendo considerablemente mejores que la busqueda local a partir del constructivo lleva a pensar que el constructivo genera soluciones muy lejanas al minimo global. Por lo que en un futuro explorar metodos que causen gtandes variaciones para explorar soluciones mayormente diferentes pueda llevar a resultados mucho mejores

## Slide 32
GRACIAS!