## Slide 1
MÉTODOS CONSTRUCTIVOS Y ALEATORIZADOS
Camilo Oberndorfer

## Slide 2
JOB SHOP SCHEDULING
Minimizar el tiempo de finalización necesario para asignar recursos compartidos (máquinas) a lo largo del tiempo para completar actividades competitivas (trabajos).
Definir cómo m

## Slide 3
METODOLOGÍA

## Slide 4
Revisar los trabajos disponibles para ese momento en la máquina
Elegir el trabajo mas corto
Escoger la máquina que mas temprano acabe
CONSTRUCTIVO
1
2
3

## Slide 5
Realizar el método constructivo
Repetir 100 veces y elegir la mejor iteración
Aplicarle ruido a los tiempos de procesamiento
RUIDO
1
2
3
alpha = tamaño del ruido aplicado respectivo al trabajo en si)

## Slide 6
Revisar los trabajos disponibles para ese momento en la máquina
Elegir un trabajo aleatoriamente
Escoger la máquina que mas temprano acabe
ALEATORIO
1
2
3
Repetir 100 veces y elegir la mejor iteración
4

## Slide 7
COTA INFERIOR
El máximo tiempo entre todas las máquinas en realizar todos los trabajos seguidos.

## Slide 8
RESULTADOS

## Slide 9
 | JSSP1.txt | JSSP5.txt | JSSP9.txt | JSSP15.txt
Constructivo | 1462 | 2175 | 2499 | 6232
Ruido | 1379 | 2029 | 2383 | 5972
Aleatorio | 1377 | 2011 | 2523 | 6169
Cota Inferior | 977 | 1182 | 1830 | 5464
COMPARACIÓN MAKESPAN

## Slide 10
 | JSSP1.txt | JSSP5.txt | JSSP9.txt | JSSP15.txt
Constructivo | 0.0392 | 0.0932 | 0.0941 | 0.2142
Ruido | 3.896 | 10.3449 | 10.4245 | 22.7109
Aleatorio | 4.086 | 9.9175 | 12.8234 | 33.325
COMPARACIÓN TIEMPO

## Slide 11
iteraciones alpha | 50 | 100 | 200
0.1 | 6008 | 5914 | 5941
0.3 | 5962 | 5922 | 5870
0.5 | 5911 | 5916 | 5860
COMPARACIÓN HIPERPARÁMETROS
RUIDO
JSSP15.txt
cota inferior: 5 464

## Slide 12
 | 50 | 100 | 200
Makespan | 5998 | 6129 | 6124
Time | 20.8700 | 36.598 | 69.47
COMPARACIÓN HIPERPARÁMETROS
ALEATORIO

## Slide 13
DISCUSIÓN
Constructivo
Ruido
Aleatorio
Rapido, entre los tres metodos la peor solucion, pero no por tanto
Mejores soluciones en general. Tiempo linealmente ligado al tiempo del constructivo
Explora soluciones dificiles de encontrar para el constructivo y el ruido.

## Slide 14
CONCLUSIONES

## Slide 15
CONCLUSIÓN
El metodo de ruido es el mejor metodo de los tres, accede consistentemente a las mejores soluciones
El metodo Aleatorio, aunque explora soluciones diferentes, se atasca facil en malas soluciones y a mayor cantidad de trabajos y maquinas, peores las soluciones obtenidas.
El constructivo a pesar de ser un buen metodo, la falta de variacion y exploracion de otros caminos hace que no sea el mejor, igual es muy rapido

## Slide 16
GRACIAS!